#### ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ ЭО-5126

#### ПРЕДНАЗНАЧЕН  для разработки не мерзлых грунтов I - IV категорий, а также предварительно разрыхленных мерзлых и скальных грунтов с величиной кусков до 500 мм

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Эксплуатационная масса | кг | 32 000 |
| Габаритные размеры |  |  |
| длина | мм | 10375 |
| ширина с гусеницами 600 мм | мм | 3170 |
| ширина с гусеницами 900 мм | мм | 3470 |
| высота | мм | 3085 |
| Максимальное давление в гидро системе | МПа (кг/кв.см) | 28 ( 280 ) |
| Продолжительность рабочего цикла | сек. | 20 |
| Скорость передвижения макс. | км/ч | 4 |
| Давление на грунт с гусеницами 600 мм | кПа (кгс/кв.см) | 70 ( 0,7 ) |
| Давление на грунт с гусеницами 900 мм | кПа (кгс/кв.см) | 47 ( 0,47 ) |
| Ходовое устройство |  | гусеничное |
| Колея | мм | 2570 |
| База | мм | 3800 |
| Клиренс | мм | 475 |
| Рабочее оборудование |
| Тип |  | обратная лопата |
| Объем ковша | куб.м | 1,25; 1,45 |
| Глубина копания | мм | 6250 |
| Высота выгрузки | мм | 5900 |
| Радиус копания на уровне стоянки | мм | 9600 |
| Двигатель V-образный дизельный 4-тактный, 8-цилиндровый |
| Марка |  | ЯМЗ-238ГМ2 |
| Мощность | л.с(кВт/ч) | 125/ 170 |

ПРИМЕНЯЕТСЯ  при разработке карьеров, рытье котлованов, траншей, каналов и др. подобных сооружений.
ЯВЛЯЕТСЯ  универсальной одноковшовой полноповоротной машиной на гусеничном ходу (тракторного типа) с индивидуальным гидравлическим приводом всех механизмов, с жесткой подвеской рабочего оборудования с геометрической вместимостью ковша 1,25(1,45) м3.